## ТЭЖЭЭЛИЙН БЛОКЫГ СОНГОХ, СУУРИЛУУЛАХ

1. Тэжээлийн блокыг сонгох

Тэжээлийн блокыг сонгохдоо эх хавтан болоод бусад эд ангидаа тааруулж сонгоно. SATA хүчдэлийн холболтой хатуу диск бол SATA хүчдэлийн холболттой тэжээлийн блокыг сонгон авах хэрэгтэй. Мөн хувьсах хүчдэлийн хэмжээг сайн анхаарах хэрэгтэй. Зарим тэжээлийн блокын хүчдэлийн оролтын хэмжээг тааруулж болдог. Европ стандарт бол 115v, ази стандарт 230v байдаг. Ер нь хувьсах хүчдэлийн хэмжээ өндөр байх тусмаа сайн байдаг. Зарим тэжээлийн блок 300v-500v хэмжээтэй байдаг.

Сонгож авсан Тэжээлийн блок (ATX Sata)

2. Тэжээлийн блокыг суулгах
Үндсэн тэжээлийн блокын холбогч бол 2х12 гэсэн зүүтэй байдаг. Харин сонгож авсан ATX 12V-ын тэжээлийн блок нь 2 х 10 зүүтэй байдаг.
1. Үндсэн тэжээлийн блокын холбогч 2 х 12 кабелийг холбох.
2. ATX12V-ын тэжээлийн блок нь 2 х 10 кабелийг холбох.

Тэжээлийн блокыг холбох

## Зааварчилгаа: Доорх зааварыг уншиж хатуу дискийг зөв  суурилуулах

## ХАТУУ ДИСК СОНГОХ, СУУЛГАХ

1. Хатуу диск сонгох

DG43NB эх хавтан нь 6 ширхэг SATA, 1 ширхэг IDE холболтыг холбох боломжтой үүртэй байдаг. Энэхүү үүрэнд SATA болоод IDE холболттой хатуу дискийг холбон ажиллуулдаг. Хатуу дисний хувьд хэмжээ, хурд, хүлээх хугацаа гурав бол хамгийн чухал ойлголт юм.

2. Хатуу диск суулгах

2.1 IDE Хатуу диск холбох

1. IDE кабелийн төгсгөлд ганц холбогч байгаа тэрхүү холбогчийг эх хавтангын IDE сууринд холбоно.

2. IDE кабелийн нөгөө талын хоёр ширхэг (саарал ба хар) холбогчыг хатуу дискэндээ холбоно.

IDE хатуу дискийг холбох

2.2 SATA Хатуу диск холбох

1. SATA кабелийн төгсгөлд байгаа тэрхүү холбогчийг эх хавтангын SATA сууринд холбоно.
2. SATA кабелийн нөгөө талын хоёр ширхэг холбогчыг хатуу дискэндээ холбоно.

Sata хатуу диск холбох

## Зааварчилгаа: Доорх зааварыг уншиж график картыг зөв сонгох, суурилуулах

## ГРАФИК КАРТ СОНГОХ, СУУЛГАХ

1. График карт сонгох

Хэрвээ та хүссэн тоглоомоо тоглож, мэргэжлийн програмууд болох Photoshop, Premier, Corel Draw, 3D MAX, Maya, AutoCad гэх мэт програмуудпыг хэрэглэхийг хүсвэл юуны өмнө таны компьютерийн график карт 512MB болон 1024MB-ын санах ойтой байх ёстой. Эх хавтан маань өргөтгөх боломжтой 1 ширхэг PCI Express 2.0 x16 түгээгүүртэй картын ховил байдаг.

2. График карт суулгах

1. PCI Express x16 суурийн түгжээг дарж өгнө
3. График картаа суулгахдаа дээрээс нь доош дарж өгнө.
4. График картаа суулгасаны дараа түүнийг хайрцагтайгаа холбон боолтоор бооно.

График картыг суулгах

## Зааварчилгаа: Доорх зааварыг уншиж шуурхай санах ойг зөв  сонгох

## ШУУРХАЙ САНАХ ОЙ СОНГОХ, СУУЛГАХ

1. Шуурхай санах ойг сонгох

Intel DG43NB Эх хавтан нь Хоёр сувагтай DDR2 800 / 667 шуурхай санах ойг дэмжинэ. Эх хавтанд шуурхай санах ой сонгож авахдаа тухайн эх хавтаны шуурхай санах ой дэмжих хамгийн дээд үзүүлэлтийг нь харж сонгох хэрэгтэй. Энэ эх хавтан нь хос суваг бүхий шуурхай санах ойг дэмжидэг. KHX6400D2K2/2G маркийн DDR2 2GB хэмжээтэй 800 MHz-ын түгээгүүртэй Ram-ыг сонгон авсан.

Сонгож авсан шуурхай санах ой

Зааварчилгаа: Доорх зааварыг уншиж шуурхай санах ойг зөв  суулгах

2. Шуурхай санах ойг суулгах

Ширээний компьютерт хоёр ширхэг 240 шүдтэй DDR2 DIMM сууриуд Channel A ба Channel B байдаг. Хоёр сувагын гүйцэтгэлтэй шуурхай санах ойг суулгах бол хурд болоод хэмжээ хоёр нэг ижилхэн байх ёстой.

Хоёр сувагтай шуурхай санах ойг суулгах заавар

a) Компьютераа унтраагаад комьютерныхаа залгуурыг хүчдэлээс салгана.
b) Суурийн хоёр талын хавхлагыг хоёр тийш нь болгоно. Шуурхай санах ойг хоёр талаас нь бариад доош дарж суулгана.

Шуурхай санах ойг суулгах

Зааварчилгаа: Доорх зааварыг уншиж төв процессорыг зөв  суулгах

## Төв процессор сонгох, суулгах

Төв процессор сонгох /CPU/

DG43NB Эх хавтан нь Intel® Core™2 Duo and Intel® Core™2 Quad процессорууд, Dual-Core Intel® Pentium® процессорууд, and Intel® Celeron® процессоруудыг дэмжинэ. Эх хавтанд ямар процессор сонгохоос шалтгаалж тухайн компьютерийн хүчин чадалын үзүүлэлт гарч ирдэг. Эх хавтан процессор хоёрын түгээгүүрийн хурд ижилхэн байвал тухайн эх хавтан болоод процессор хоёр дээд хүчин чадлаарай ажилж байна гэж ойлгож болно. Ийм учраас Core 2 Duo төрлийн процессоруудаас E6550 гэх процессорийг сонгон авсан.

1. Төв процессор суулгах

Төв процессорыг суулгахдаа дараах зааварыг дагана.

а) Хөшүүрэгийг хажуу тийш нь хөдөлгөнө.

b) Хөшүүрэг сулармагц доороос дээш нь хөдөлгөнө.

2. Төмөр хавтан тагыг дээш нь онгойлгоно.
3. Онгойлгоод харахад харагдах төв процессорын суурийн шүднүүдэд хүрч болохгүй.

4. Төв процессорын хамгаалалтын хавхлагыг татаж авна.

5. a) Одоо шинээр худалдан авсан төв процессорынхоо хамгаалалтын хавхлагыг авах хэрэгтэй.

b) Онгойлгоод харахад харагдах процессорын сууринд суугдах шүднүүдын контакт өгөх хэсэгт хүрч болохгүй.

6. а) Төв процессороо сууринд суулгана. 
b) Төв процессорын 2 талын зэрэгцээ тэмдэгийг зөв харуулж суулгана.
8. a) Төмөр хавтан тагыг доош нь дарна.
b) Хөшүүрэгийг буцааж түгжэнэ.

Зааварчилгаа: Доорх зааварыг уншиж Төв процессорын хөргүүр сэнсийг зөв  суулгах

3. Төв процессорын хөргүүр сэнс сулгах

Төв процессорын хөргүүр сэнс суулгах

Зааварчилгаа: Доорх зааварыг уншиж эх хавтанг зөв сонгох, суулгах

## ЭХ ХАВТАН СОНГОХ, СУУЛГАХ

1. Эх хавтан сонгох 
Компьютер шинээр угсрах гэж байгаа хүмүүс эхлээд компьютерийн аль эд ангийг түрүүлж авахаа мэддэггүй. Харин би бол хамгийн түрүүнд эх хавтан авах байсан. Яагаад эх хавтан хамгийн түрүүнд авна гэж?

Яагаад гэвэл эх хавтан хамгийн түрүүнд

Intel фирмийн DG43NB эх хавтан

сонгож авсанаар та ямар хүчин чадалтай компьютер угсрах гэж байгаа ерөнхий чиг баримжаа гараад ирнэ. Ийм учираас би Intel компаны Classic Series Desktop board DG43NB-ийг сонгон авлаа. Энэхүү board нь onboard юм.

2. Эх хавтанаа суулгах

2.1 Эх хавтанг суулгахдаа тухайн эх хавтанд тохирох хайрцаганд(Case) суулгана.

Эх хавтанг хайрцаганд суулгах

2.2 Үүний дараагаар эх хавтаны хамгаалалтын хавхлагаг хайрцаганд суулгаж өгнө.

Хамгаалалтын хавхлага суулгах

## Өргөтгөх

## Өргөтгөх боломжтой эх хавтангууд

Posted by tuvshee0909 in Apr 27, 2009, under Өргөтгөх

| Загвар | DG43TF | DP35DP | DQ35JO | DX48BT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Хэмжээ | ATX 294.64 x 243.84 | ATX 320.04 x 243.84 | microATX 243.84 x 243.84 | ATX 304.80 x 243.84 |
| Процессор | LGA775 суурь нь Intel® Core™2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Intel® Celeron® Dual-Core, Celeron® processor 400 | LGA775 суурь нь Intel® Core™2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Intel® Celeron® Dual-Core, Celeron® processor 400 | LGA775 суурь нь Intel® Core™2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Intel® Celeron® Dual-Core, Celeron® processor 400 | LGA775 суурь нь Intel® Core™2 Quad, Core 2 Duo, Pentium Dual-Core, Intel® Celeron® Dual-Core, Celeron® processor 400 |
| Үндсэн санах ой | • 4 ш, 240 хөлтэй,1,8 v DIMM • 800/667 MHz DDR2 SDRAM (DIMM) • 8 GB хүртэл дэмжинэ | • 4 ш, 240 хөлтэй,1,8 v DIMM • 800/667 MHz DDR2 SDRAM (DIMM) • 8 GB хүртэл дэмжинэ | • 4 ш, 240 хөлтэй,1,8 v DIMM • 800/667 MHz DDR2 SDRAM (DIMM) • 8 GB хүртэл дэмжинэ | • 4 ш, 240 хөлтэй,1,5 v DIMM • 1600/1333/1066/800MHz DDR2 SDRAM (DIMM) • 8 GB хүртэл дэмжинэ |
| Чипсет | • P43 Express Chipset | • P35 Express Chipset | • Q35 Express Chipset | • X48 Express Chipset |
| График | • PCI Express 2.0×16 | • PCI Express 2.0×16 | • PCI Express 2.0×16 | • Multiple PCI Express* |
| Дуу | • Intel® HD Audio | • Intel® HD Audio | • Intel® HD Audio | • Intel® HD Audio |
| Нэмэлт | • 1ш PCI Express 2.0 x16 • 3ш PCI Express 1.1 x1 • 1ш PCI* | • 1ш PCI Express 2.0 x16 • 3ш PCI Express 1.1 x1 • 1ш PCI* | • 1ш PCI Express 2.0 x16 • 3ш PCI Express 1.1 x1 • 1ш PCI* | • 2ш PCI Express 2.0 x16 • 1ш PCI Express 1.1 x1 • 2ш PCI* |
| Бусад интерфэйс | • 2ш USB порт • 2ш IEEE 1394а порт • 6ш SATA интерфэйс • 1ш IDE интерфэйс | • 2ш USB порт • 2ш IEEE 1394а порт • 6ш SATA интерфэйс • 1ш IDE интерфэйс | • 2ш USB порт • 2ш IEEE 1394а порт • 6ш SATA интерфэйс • 1ш IDE интерфэйс | • 2ш USB порт • 2ш IEEE 1394а порт • 6ш SATA интерфэйс • 1ш IDE интерфэйс |
| BIOS | • Intel® Platform Innovation Framework for EFI • 32 Mbit symmetrical flash memory device • Support for SMBIOS • Intel® Rapid BIOS Boot • Intel® Express BIOS Update | • Intel® Platform Innovation Framework for EFI • 8 Mbit symmetrical flash memory device • Intel® Rapid BIOS Boot • Intel® Express BIOS Update | • Intel® Platform Innovation Framework for EFI • 32 Mbit symmetrical flash memory device • Support for SMBIOS • Intel® Rapid BIOS Boot • Intel® Express BIOS Update | • Intel® Platform Innovation Framework for EFI • 16 Mbit symmetrical flash memory device • Support for SMBIOS • Intel® Rapid BIOS Boot • Intel® Express BIOS Update |
| Сүлжээ | • Intel® 82567LV Gigabit (10/100/1000Mb/s) Ethernet LAN controller | • Intel® 82566DC Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet LAN controller | • Intel® 82566DM Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet LAN controller | • Intel® 82566DC Gigabit (10/100/1000 Mb/s) Ethernet LAN controller • including an RJ-45 back panel connector with integrated status LEDs |

Хүснэгтийг http://support.intel.com/support/motherboards/desktop сайтаас авав.

## Компьютерыг өргөтгөх

Posted by tuvshee0909 in Apr 23, 2009, under Өргөтгөх

Компьютерыг өргөтгөх гэж юу вэ?
Хүний хэрэглээ хязгааргүй гэдэг. Үүнтэй нэгэн адил компьютерийн хэрэглээ ч хязгааргүй. Та ямар нэг компьютер худалдан аваад хэрэглэж байх явцад таны компьютерийн үзүүлэлт муутайгаас болж тухайн интертаймент (тоглоом, мэргэжлийн програм г.м) ажилж байхад компьютер гацах болоод дүрсэлж үзүүлж яадахгүй байх үе олонтой тохиолддог билээ. Хэрвээ таньд ийм асуудал тохиолдох юм бол та өөрийнхөө компьютерийг өргөтгөж, сайжруулах хэрэгтэй болно. Ийм учираас дараах мэдээллүүдийг таньд өгөх зорилгоор энэ блогыг нээсэн